Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2017г. № 29

г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 27.11.2014 года № 226 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Троицкого городского округа»

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

## РЕШАЕТ:

- Внести в приложение к решению Собрания депутатов города Троицка от 27.11.2014 года № 226 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Троицкого городского округа» следующие изменения:

- дополнить пунктами 137, 138, 139 следующего содержания:

«Нормативы обеспеченности объектами связи

137. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществ-лять в соответствии с требованием действующих нормативных документов,                   в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проекти-рования»; СП 134.13330.2012.Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

138. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанав-ливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно- профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станции сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями;

- размеры земельных участков определяются в соответствии  с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

139. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производиться по таблице 23.

Таблица 23

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10-40 тысяч номеров | по расчету | 300 кв.м*/0,1 га** на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв.м*/0,15 га** на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)/ районный комбинированный узел электросвязи | объект | по расчету | 550 кв.м*/0,20 га** на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тыс. абонентов) | объект | 1 | 50-70 кв.м на объект |
| Головная станция кабельного телевещания | объект | 1 на город | 0,02-0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответст-вии с требо-ваниями СН 461-74 «Нормы от-вода земель для линий связи» | 10-50 кв.м на объект |

Примечания:

* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.».

- Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов города Троицка																										  В.Ю. Чухнин

Глава города Троицка																													  А.Г. Виноградов