Приложение

к решению Собрания

депутатов  города Троицка

от 26.04.2012 г. №67

Правила

производства земляных работ

на территории Троицкого городского округа

1. Общие положения

1.Правила производства земляных работ на территории Троицкого городского округа (далее – Правила), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Троицка, устанавливают единые требования к организации земляных работ на территории Троицкого городского округа, регулируют координацию и порядок производства указанных работ, оформления и выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных работ, порядок приема работ и закрытия разрешений (ордеров) на производство земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, осуществление контроля за выполнением требований настоящих Правил, ответственности за нарушение настоящих Правил.

2.Настоящие Правила обязательны для всех юридических лиц независимо  от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных работ, на территории Троицкого городского округа.

3. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

- земляные работы - работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы);

- разрешение (ордер) на производство земляных работ (далее - ордер) - представляет собой документ, дающий  право осуществлять производство земляных работ на территории Троицкого городского округа;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- производитель работ - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы;

- проектная документация – в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

- ПОС - проект организации строительства, проектная документация, в которой укрупненно решаются вопросы рациональной организации строительства; ППР – проект производства работ, проектная документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта;

- дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

- инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

- капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных конструктивных частей объекта в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные улучшающие их эксплуатационные показатели без изменения основных технико-экономических показателей объекта;

- дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.);

- зона зеленых насаждений - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны;

- аварийно-предупредительные работы - работы, включающие в себя диагностику инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов;

- аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

- дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;

- зона производства работ - территория, выделенная для производства земляных работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, оборудования, механизмов;

- восстановление благоустройства территории - комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядок после производства земляных работ;

- схема организации дорожного движения – согласованная с межмуниципальным отделом МВД России «Троицкий» по Челябинской области схема участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования застройщика, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за производство земляных работ; при производстве земляных работ на улицах с движением пассажирского транспорта дополнительно согласованная МУП «Троицкое ПАТП имени Е.М. Мокеева» по распоряжению Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

2. Координация производства земляных работ

4. При планировании земляных работ  необходимо максимально учитывать возможность их комплексного ведения.

5.Координация производства работ проводится Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в соответствии с его компетенцией в целях соблюдения сроков производства работ, максимальной экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния работ на условия проживания населения и жизнедеятельности города.

6. Для взаимной увязки сроков производства земляных работ застройщики,   которые в предстоящем году планируют производить работы по строительству, реконструкции (ремонту) подземно-надземных сооружений, в срок до  первого марта текущего года  должны  направить в Управление  по капитальному строительству администрации города Троицка информацию о предстоящем ремонте, с  приложением  чертежей и ориентировочных сроков  намечаемых работ.

7.Срок производства планируемых земляных работ устанавливается  Управлением  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка.

8.Прокладка  новых подземных сооружений, их реконструкция и  ремонт на  улицах  города  должны  производиться до  начала  или одновременно с реконструкцией (капитальным ремонтом) дорог.

9.Строительство, реконструкция, ремонт инженерных коммуникаций могут осуществляться открытым или закрытым способом. В центральной части города, также на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов должен осуществляться закрытый способ прокладки (в щитовых тоннелях и коллекторах или в футлярах, проложенных бестраншейным способом).

3. Работы, в отношении которых необходимо получение ордера

10.Получение ордера необходимо в отношении следующих видов работ:

1) вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ;

2) вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, зон зеленых насаждений;

3) все виды дорожных работ, кроме указанных в главе 4 настоящих Правил;

4)производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки; производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах; производство земляных работ при устройстве временных инженерных коммуникаций на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

5) установка (замена) опор линий электропередач, связи, опор освещения;

6) забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ);

7) производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических знаков;

8)установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств;

9)производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нарушенного благоустройства;

10)установка элементов городской инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций,  а также торговых, остановочных и иных павильонов;

11) производство аварийно-предупредительных работ;

12) производство земляных работ по устранению аварий в соответствии                   с главой 8 настоящих Правил.

4. Работы, производство которых разрешено без ордера

11. Получение ордера не требуется в отношении следующих видов работ:

1)производство работ на землях, отведенных застройщикам под строительство объектов капитального строительства;

2)срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей площади зоны производства работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

3)ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны производства работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

4) заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;

5) поверхностная обработка дорожного покрытия;

6) перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м;

7) замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов;

8) ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов;

9) очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;

10)наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары и зону зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м;

11)работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен утраченных).

5. Порядок оформления и выдачи ордера

12. Основанием для начала производства земляных работ, предусмотренных в главе 3 настоящих Правил,  является ордер, выданный  Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в соответствии с настоящими Правилами, оформленный на бланке установленной формы                    (приложение 2).

Производство работ, предусмотренных в главе 3 настоящих Правил, без ордера, а также не предусмотренных ордером,  запрещено и является самовольным.

13.Для получения ордера застройщик представляет в Администрацию города Троицка Челябинской области на имя главы города Троицка не позднее, чем за двадцать рабочих дней до начала производства земляных работ:

1)заявку на получение ордера (далее - Заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. В заявке указывается следующая информация:

- наименование работы;

- объемы производства и предполагаемые сроки выполнения работ;

- сведения о застройщике (наименование организации или Ф.И.О. физического лица);

- сведения о производителе работ (наименование организации и должность лица, ответственного за производство работ или Ф.И.О. физического лица);

- сведения об организации, восстанавливающей благоустройство (наименование организации или Ф.И.О. физического лица);

2) рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (копия сводного плана инженерных сетей);

# 3) проектная документация;

# 4) ППР;

# 5) разрешение на строительство (в случае, если его получение предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

# 6) схема организации дорожного движения;

# 7) график производства работ.

14.Управление по капитальному строительству администрации города Троицка:

- в течение трех рабочих дней рассматривает представленные застройщиком документы и принимает решение о выдаче  ордера;

- при наличии оснований, установленных пунктом 29 главы 6 настоящих Правил – принимает решение об отказе в выдаче ордера.

В случае принятия решения о выдаче ордера – в течение одного рабочего дня передает документы для оформления ордера в Муниципальное бюджетное учреждение «Троицкстройконтроль» (далее – МБУ «Троицкстройконтроль»).

15. МБУ «Троицкстройконтроль»:

1)запрашивает в отделе по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка сведения об участке производства земляных работ, имеющихся в ИСОГД, которые отдел по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка представляет в МБУ «Троицкстройконтроль» в течение трех рабочих дней;

2) оформляет ордер по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам и в течение 4 рабочих дней со дня поступления в МБУ «Троицкстройконтроль» передает его застройщику для согласования со службами и  организациями, регулирующими вопросы, связанные с производством работ, в соответствии с их компетенцией.

16.Службы и организации, регулирующие вопросы, связанные                                 с производством работ, в соответствии с их компетенцией (далее - заинтересованные службы и организации):

1)Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи  администрации города Троицка;

2)Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд   федеральной противопожарной службы по Челябинской области»;

3)Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» Челябинской области ГУ МВД России;

4)отдел по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка;

5)организации, осуществляющие эксплуатацию объектов в зоне производства работ (в случае проведения работ в охранных зонах существующих объектов инженерной инфраструктуры).

Перечень этих организаций определяется Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в каждом конкретном случае.

17.Заинтересованные службы и организации, указанные в пункте 16 настоящих Правил, обязаны согласовать или отказать в согласовании ордера. Подпись ответственного лица при согласовании ордера, заверяется печатью.

18. Согласование ордера заинтересованными службами и организациями не может превышать одного рабочего дня каждой. В случае наличия оснований, препятствующих согласованию ордера, заинтересованные службы и организации обязаны выдать застройщику письменный мотивированный отказ в течение трёх рабочих дней.

19. Согласованный ордер с заинтересованными службами и организациями застройщик предоставляет в МБУ «Троицкстройконтроль», после чего он подписывается заместителем главы города – начальником Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, заверяется печатью и выдается застройщику Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в течение трёх рабочих дней.

20.Срок действия ордера определяется Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка исходя из периода времени, необходимого для производства работ в соответствии с ПОС.

21.Ордер считается действительным в течение указанного в нем срока продолжительности работ.

22. Ордер оформляется в трех экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- третий экземпляр для застройщика.

23.Оригинал ордера выдается застройщику в день обращения при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего интересы застройщика.

24.Внесение изменений в ордер после его оформления запрещается.

25.Ордер действителен только на вид, объем, сроки и участок работ, указанные в нем.

26.Ордер продлению не подлежит, при необходимости застройщик оформляет новый ордер.

27.Ордер считается утратившим силу, если работы не начинались в установленные ордером сроки.

28.Оформление и выдача ордера, а также выезд на зону производства работ в случае необходимости осуществляются бесплатно.

6. Отказ в выдаче ордера

29.Управление по капитальному строительству администрации города Троицка вправе принять решение об отказе в выдаче ордера в случаях, если:

1) заявка  не  соответствует  требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 13 настоящих Правил;

2)застройщиком не представлен полный перечень документов, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил;

3) застройщиком не исполнены предписания Управления по капитальному строительству администрации города Троицка  или Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка об устранении нарушений настоящих Правил, имеются ордера, сроки действия которых истекли, и по которым своевременно не исполнен порядок их закрытия.

30. Отказ в выдаче ордера направляется застройщику в течение шести рабочих дней с мотивированным объяснением причин отказа, предусмотренных в пункте 29 настоящих Правил.

31. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче ордера, при повторном обращении застройщика Управление по капитальному строительству администрации города Троицка рассматривает вопрос о выдаче ордера в общем порядке, установленном настоящими  Правилами.

7. Порядок производства земляных работ

32.При получении ордера до начала производства земляных работ застройщиком должна быть создана и передана производителю работ по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические основы в строительстве».

Основа создается организацией, имеющей соответствующий допуск  саморегулируемой организации (далее-СРО) к выполняемым видам работ.

33.Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций, (закрепление на местности знаков геодезической разбивки) производится при наличии согласованной и утвержденной проектной документации.

34.Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций производится:

- отделом по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка (по заявке застройщика);

- иной организацией, имеющей соответствующий допуск СРО к выполняемым видам работ, по согласованию с отделом по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка.

35.Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций самими строительными организациями категорически запрещается.

36.Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций оформляется актом в трех экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр для производителя работ.

37.Производство земляных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», с «СП 3.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция», а также с соблюдением других действующих строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности и нормативных документов на проектирование, строительство, осуществление строительного контроля застройщика, производственного контроля производителя работ, контроля органов государственного надзора, в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, требованиями настоящих Правил.

38.Зона производства работ должна быть оборудована ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, техническими средствами организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

39.Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием  смотровых колодцев и  ремонтом дорожных покрытий, применяются  легкие  переносные ограждения и дорожные знаки, в качестве ограждения  используются специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны производства работ запрещено.

40.В темное время суток зона производства работ должна освещаться.

41.При производстве земляных работ подземные сети, пришедшие                           в ветхость или замененные другими инженерными сооружениями, исключаются из эксплуатации и могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

1) колодцы и  камеры  должны  быть  разобраны на  глубину не  менее  1  метра и засыпаны песком с  тщательным  уплотнением, а  крышка, решетка и  другое оборудование  снято;

2) входные и  выходные  отверстия  трубопроводов  диаметром более 400 мм  в  колодцах и  камерах должны  быть  плотно  закрыты;

3) кирпичные и  бетонные  сооружения  больших диаметров  должны  быть  плотно заложены каменными  материалами  или  засыпаны песком, а  электрокабели изолированы.

42.При производстве земляных работ вблизи геодезических  пунктов (центры полигонометрии,  триангуляции, реперы и  марки  нивелирования, газопроводов, линий связи и т.д.) необходимо руководствоваться инструкциями и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

43.Засыпка траншей и котлованов производится под строительным  контролем застройщика в присутствии представителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка, представителя организации, производящей исполнительную съемку инженерных коммуникаций.  Засыпка  траншей на  местах   пересечения с существующими инженерными коммуникациями производится в присутствии  представителей заинтересованных служб и организаций, эксплуатирующих сети. О качестве засыпки траншей составляется акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ по форме согласно приложению 3 в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству   администрации города Троицка;

- второй экземпляр для Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи;

- третий экземпляр  для застройщика.

44.В целях избегания просадок при восстановлении усовершенствованных дорожных покрытий засыпка  траншей и  котлованов  производится  непросадочным грунтом слоями  толщиной не  более чем 20 см с  послойным  уплотнением катком. В летних условиях засыпка траншей производится чистым песком с поливкой  водой, а  в  зимних условиях -  талыми песчано-гравийными смесями или щебнем с послойным   уплотнением  на  всю  глубину.

45.При засыпке  траншей  ненадлежащим  грунтом  без  необходимого уплотнения  или с  нарушением  других технических условий представители  организаций, осуществляющих строительный контроль за качеством  засыпки, имеют право остановить работы и потребовать выбрать засыпанный  грунт, выписать предписание или составить протокол об административном правонарушении.

46. Запрещается:

1)засыпка траншей до выполнения исполнительной съемки инженерных коммуникаций;

2)засыпка траншей и  котлованов  машинами и  механизмами на  гусеничном  ходу на  улицах, имеющих усовершенствованное  покрытие.

47. При производстве земляных работ застройщик обязан:

1) до начала производства земляных работ, указанных в главе 3 настоящих Правил, получить ордер;

2) до начала производства земляных работ, указанных в главе 4 настоящих Правил, информировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта;

3) передать оформленный ордер производителю работ;

4) осуществлять строительный контроль;

5) в случае повреждения существующих дорог за свой счет восстановить нарушенное дорожное покрытие в соответствии со сроками, указанными в пункте 60 настоящих Правил;

6) после завершения работ в пределах срока действия ордера выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства, если проектной документацией не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ;

7)в процессе выполнения работ информировать Управление по капитальному строительству администрации города Троицка об изменении условий, на основании которых производилась выдача ордера;

8) своевременно извещать представителей заинтересованных служб и организаций о времени начала  засыпки  траншей и  котлованов;

9) провести исполнительную съемку инженерных коммуникаций в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил;

10) при ожидаемом срыве  сроков  окончания  работ, указанных в  ордере, не позднее, чем за двое суток до окончания срока  обратиться  в  Управление  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка с  заявлением  о  выдаче  нового  ордера и  объяснительной запиской с  указанием  причин срыва  срока;

11)после завершения производства земляных работ, восстановления нарушенного благоустройства закрыть ордер в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил.

48.Производитель работ, получивший ордер от застройщика, приступает к работе после:

1)полной подготовки трассы или строительного участка (пересадка деревьев, кустарников, снос строений, снятие плодородного слоя земли);

2)доставки за 24 часа до начала работ необходимых материалов и установки ограждений;

3)прихода на место производства работ вызванных телефонограммой представителей заинтересованных служб и организаций для установки точного расположения подземных коммуникаций. В случае отсутствия точных данных о положении существующих подземных коммуникаций, производится шурфование за счет застройщика;

4) вручения машинисту землеройного механизма схемы производства работ с уточнением на месте границ работ и расположения действующих подземных коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена.

49. При выполнении работ производитель работ обязан:

1)назначить ответственных лиц из инженерно-технических работников, обладающих техническими знаниями, для выполнения поручаемых работ, ознакомленных с настоящими Правилами и отвечающих за безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений в сроки, указанные в ордере (далее – ответственное лицо производителя работ);

2)иметь на объекте ордер, а также заверенные подписью и печатью застройщика копии следующих документов:

- правоустанавливающего документа на земельный участок, в границах  которого производятся земляные работы;

- утвержденной проектной документации;

- в случае ограничения или закрытия дорожного движения – схемы организации дорожного движения;

- предъявлять вышеперечисленные документы представителям контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил, указанных в главе 11настоящих Правил;

3)оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения;

4) установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования застройщика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания закрытия (ограничения) движения транспортных средств (в случае такого закрытия либо ограничения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов;

5)обеспечить доступ на зону производства работ представителей контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил;

6)в случае обнаружения действующих коммуникаций, не указанных в  проектной документации или не соответствующих данным проектной документации, вызвать на место представителей застройщика, проектной организации, Управления по капитальному строительству  администрации  города Троицка, Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка для принятия решения по данному  вопросу;

7) организовать cкладирование материалов, временное хранение техники в соответствии с ПОС, ППР, настоящими Правилами. Доставку материалов и техники на место работ производить только после регистрации ордера в организациях, указанных в ордере;

8)содержать зону производства работ и прилегающую территорию в чистоте;

9)не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию зоны производства работ;

10)обеспечить  сохранность  материалов  покрытия  улицы (дорожных и  тротуарных плит, бордюрного камня и  т.д.);

11) выполнять условия ордера.

50.При производстве земляных работ запрещается:

1) производить земляные работы без получения  ордера,  кроме устранения аварий на инженерных коммуникациях в порядке, установленном в главе 8 настоящих Правил;

2) производить ремонт  инженерных коммуникаций под видом  аварий;

3)перемещать существующие инженерные коммуникации,                                        не  предусмотренные утвержденной проектной документацией, без согласования                  с  заинтересованными службами и  организациями,  Управлением  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка,  Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка, даже если указанные  сооружения мешают производству  работ;

4)возводить какие-либо строения и сооружения на трассах существующих инженерных коммуникаций;

5)выносить  ограждения дальше  границ  отведенного участка;

6)засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки и патрубки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленых насаждений, геодезических знаков. Для  защиты  этих  устройств должны  применяться  щиты и  короба, обеспечивающие свободный  доступ;

7) складировать материалы и конструкции в зоне зеленых насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций;

8) засыпать кюветы и водостоки, а также устройства переездов через водосточные канавы и кюветы;

9) вырубать  деревья и  кустарники, обнажать  корни;

10)засорять прилегающие улицы и  ливневые канализации при откачке  воды. Водоотливные работы должны производиться с применением  отстойников; работы по пропуску ливневых и талых вод в местах производства земляных работ возлагаются на застройщика;

11) перегонять к местам  ведения  работ по  улицам  города  трактора и  машины на  гусеничном  ходу.

8. Порядок производства земляных работ по устранению аварий

51.При нарушении (аварии) инженерных коммуникаций руководители предприятий, учреждений, организаций, в  ведении  которых  находятся  эти  коммуникации или  диспетчер аварийной  службы указанных юридических лиц (далее – организация, устраняющая аварию) обязаны немедленно по  получению сигнала направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

52.Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана отправить сообщение (телефонограмму) о характере и месте аварии:

1) Управлению  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка;

2) Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка;

3) Муниципальному казенному учреждению «Гражданская защита города Троицка»;

4) Федеральному государственному казенному учреждению «7 отряд   федеральной противопожарной службы по Челябинской области»;

5) Межмуниципальному отделу МВД «Троицкий» Челябинской области ГУ МВД России;

6) МУП «Троицкое ПАТП имени Е.М. Мокеева»;

7) владельцам инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии.

53.При получении  телефонограммы об  аварии  юридические лица, указанные в подпункте 7 пункта 52 настоящих Правил, должны немедленно вне зависимости от времени суток направить своего представителя, который должен указать расположение  находящихся в собственности инженерных коммуникаций для обеспечения их сохранности и проконтролировать порядок производства аварийных работ.

54.В  том случае, если в течение  суток  после  начала  работ  авария не  будет устранена, или в этот же срок не будет восстановлено нарушенное при  аварии благоустройство, то организация, устраняющая аварию, обязана  оформить ордер в установленном порядке.

55.Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию организации, устраняющей аварию, немедленно и за свой счет освободить зону производства работ.

56.Организация, устраняющая аварию, после устранения аварии на дороге обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановление дорожной одежды в течение 24 часов.

57.При восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев дорожной одежды.

58.Дальнейшее восстановление нарушенного благоустройства зоны производства работ выполняется в соответствии с главой 9 настоящих Правил.

9. Восстановление нарушенного благоустройства

59.После окончания производства земляных работ застройщиком производится восстановление нарушенного благоустройства в сроки производства земляных работ, указанные в ордере.

60.Застройщик в период с 15 апреля по 20 октября обязан  восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ в указанный в ордере период времени. При производстве работ с 21 октября по 14 апреля восстановление нарушенного благоустройства застройщиком осуществляется в срок до 1 июня текущего года.

61.К  восстановлению нарушенного благоустройства относятся:

1) подсыпка и планировка территории на месте производства земляных работ;

2) восстановление зеленых насаждений: газонов (с севом газонной  травы), посадка деревьев и кустарников;

3) восстановление  малых  архитектурных форм;

4) восстановление дорожного  покрытия;

5) вывоз лишнего  грунта;

6) уборка  строительного  мусора и  ограждений.

62.Вывоз лишнего грунта, а  также уборка зоны производства работ от строительного мусора и ограждений должны быть произведены производителем работ в суточный срок после окончания производства земляных работ,  при  этом ограждение  у  места  разрытий  может  быть  снято только после восстановления дорожного  покрытия.

63.Для восстановления дорожных покрытий на главных магистралях, в  скверах и парках, а также в местах большого движения транспорта и  пешеходов, работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения  основания  до  необходимого  коэффициента и  заканчиваться в  течение 2-х суток, при  этом  восстановление дорожных покрытий производится на всю  ширину проезжей части  улицы.

64.Сдача восстановления нарушенного благоустройства застройщиком Управлению жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка осуществляется путем оформления акта приема восстановления нарушенного благоустройства (приложение 4).

Акт приема восстановления нарушенного благоустройства оформляется в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- второй экземпляр для Управления по капитальному строительству   администрации города Троицка;

- третий экземпляр  для застройщика.

65.В случае некачественного восстановления нарушенного благоустройства застройщик обязан по требованию Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка устранить недостатки.

10. Порядок приема работ и закрытия ордера

- 66.Для закрытия ордера застройщику необходимо в течение 10 рабочих дней с момента окончания производства земляных работ представить в Управление по капитальному строительству администрации города Троицка следующие документы:

- 1) оригинал ордера;

- 2) акт освидетельствования скрытых работ;

- 3)акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ;

- 4) акт приема восстановления нарушенного благоустройства;

- 5) материалы исполнительной съемки инженерных коммуникаций и на выполненные работы по благоустройству с указанием элементов благоустройства, озеленения, малых архитектурных форм (в случае сдачи благоустройства территории, прилегающей к зданиям и сооружениям).

67.Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами,                                      в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ, в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

68.Акт освидетельствования скрытых работ - это официальный документ, составляемый после приемки представителями застройщика, подрядчика и авторского надзора выполненных работ. Составление такого документа дает право на производство последующих работ.

Акт освидетельствования скрытых работ оформляется в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству   администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр  для производителя работ.

69.Для контроля соответствия проложенной части сооружения проектной документации, а также для составления исполнительных чертежей проложенных трубопроводов и кабелей с сооружениями на них производится исполнительная съемка инженерных коммуникаций. В случае использования бестраншейных методов прокладки сетей исполнительная съемка инженерных коммуникаций выполняется путем сопровождения строительства по открытым шурфам.

70.Исполнительная съемка инженерных коммуникаций выполняется                        в  масштабе 1:500 в целях формирования и ведения ИСОГД.

71.Исполнительная съемка инженерных коммуникаций, выполняется:

- отделом по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка (по заявке застройщика);

- иной организацией, имеющей соответствующий допуск саморегулируемой организации (СРО) к выполняемым видам работ, по согласованию с отделом по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка.

72.Исполнительная съемка инженерных коммуникаций выполняется до  засыпки траншей. При засыпке  траншей обязательно присутствие представителя организации, производящей исполнительную съемку инженерных коммуникаций.

73.Исполнительная съемка инженерных коммуникаций выполняется в трех экземплярах и в течение 10 дней после окончания работ передается:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр для производителя работ.

74.Свой экземпляр исполнительной съемки инженерных коммуникаций застройщик предъявляет комиссии по приемке в  эксплуатацию законченного  сооружения.

75.После закрытия ордера Управление по капитальному строительству администрации города Троицка материалы исполнительной съемки инженерных коммуникаций передает в отдел по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка.

76.Закрытие ордера осуществляется путем удостоверения закрытия на лицевой стороне оригинала ордера подписью уполномоченного должностного лица Управления по капитальному строительству администрации города Троицка в течение одного рабочего дня.Подпись  заверяется печатью.

77.Застройщик  в день обращения получает на руки оригинал ордера с отметкой Управления по капитальному строительству администрации города Троицка  о его закрытии.

11. Контроль за выполнением требований Правил,

ответственность за нарушение Правил

78.Контроль за выполнением требований Правил осуществляют: проектные организации в порядке авторского надзора; застройщик в порядке строительного контроля; производитель работ в порядке производственного контроля; органы государственного надзора в соответствии с их компетенцией; представители Управления  по  капитальному  строительству администрации города Троицка, Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка, отдела по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка, заинтересованных служб и организаций.

79.Управление  по  капитальному  строительству  администрации города Троицка осуществляет контроль за порядком производства земляных работ, установленном настоящими Правилами, за соблюдением сроков производства земляных работ.

80.Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка осуществляет контроль за своевременным восстановлением нарушенного благоустройства.

81.Отдел по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка осуществляет контроль за выполнением исполнительных съемок.

82.Руководители заинтересованных служб и организаций осуществляют контроль за  выполнением условий, содержащихся в ордере.

83. Для организации контроля необходимо:

1) назначить приказом ответственных лиц;

2) вести журнал согласованных ордеров.

84.За нарушение настоящих Правил в зависимости от видов нарушений и их последствий, применяются меры, предусмотренные административным, гражданским, земельным и уголовным законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Троицка.

85.Ответственность за нарушение настоящих Правил  несут как застройщик, так и производитель работ.

86.В случаях, предусмотренных законодательством, должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих  Правил, могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной ответственности.

87.Застройщик несет ответственность за:

.1) выполнение  условий согласования в ордере;

2) своевременную сдачу объекта под восстановление дорожной одежды и зеленых насаждений;

3) восстановление  дорожного  покрытия и зеленых насаждений в  течение  двух  календарных лет после окончания  работ;

4)осуществление строительного контроля за производством земляных работ;

5) сохранность межевых знаков, установленных при проведении работ по межеванию, в соответствии с действующим законодательством. В случае утраты или повреждения (смещения) межевых знаков, установленных при межевании, застройщик обязан обеспечить восстановление утраченных (поврежденных) межевых знаков;

6)сохранность ордера. При утрате или приведении его в негодность застройщик обязан обратиться в  Управление по капитальному строительству администрации города Троицка с заявлением о выдаче дубликата ордера.

88.Производитель работ несет ответственность за выполнение  условий согласования в ордере.

|  | Приложение 1 к Правилам производства земляных работ на территории Троицкого городского округа |
| --- | --- |

|  | Главе города Троицка В.А. Щёкотову |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Сведения о застройщике:

Наименование организации или Ф.И.О физического лица____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Паспорт ____________ № _____________Выдан____________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ___________________________________________________ тел. _______________________

ИНН (для юридических лиц) ____________________________________________________________________

Сведения о производителе работ:

Наименование ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес) __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________ тел. ______________________

ИНН _________________________ Договор подряда N _________ от __________________________________

Лицо, ответственное за производство работ _______________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

_____________________________________________________________________________________________

Сведения    об   организации,   восстанавливающей   благоустройство   после производства работ:

Наименование ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес): __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________ тел. ____________________

ИНН _________________________ Договор подряда N ________ от ___________________________________

Прошу выдать разрешение (ордер)  на __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ по ТУ N ______________________

по адресу: _____________________________________________________ на срок _________________ дней,

расположенному в __________________ по улице __________________________________________________

на участке ____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Объем выполняемых работ __________________________________________________________ (куб.м, п.м)

с    восстановлением    нарушенного    в    процессе   производства   работ благоустройства

в сроки с "___" __________ 20____ г. по "_____" __________ 20____ г.

Перечень документов прилагается (Приложение).

Разрешение доверяется получить ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата подачи заявки  "___" ____________ 20______ г.

Застройщик:

________________________________          ______________________                ___________

( Руководитель)	                                                           (подпись)    МП	                                            (Ф.И.О.)

Приложение

к заявке на получение разрешения

на производства земляных работ

Застройщик: _______________________________________________________________________

Место проведения работ _______________________________________________________________________

| № п/п | Наименование документа | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на получение ордера |  |
| 2 | Рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (копия сводного плана инженерных сетей) |  |
| 3 | Проектная документация |  |
| 4 | ППР |  |
| 5 | Разрешение на строительство |  |
| 6 | Схема организации дорожного движения |  |
| 7 | График производства работ |  |

Дата принятия документов               ______________________________

Документы принял:

___________________________          ______________________                           _______________

( Должность)	                                                (подпись)   	                                        (Ф.И.О.)

|  | Приложение 2 к Правилам производства земляных работ на территории Троицкого городского округа |
| --- | --- |
| Наименование организации, выдавшей разрешение (ордер) на производство земляных работ: __________________________________________________________________________________ |
| Разрешение (ордер) на производство земляных работ №_______ от _______________ |
| Застройщику: ______________________________________________________________________ (Наименование организации или Ф.И.О физического лица) |
| Паспорт ____________ № _____________Выдан_________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Почтовый адрес ____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| тел. _______________________ |
| ИНН (для юридических лиц) _________________________________________________________ |
| разрешается производить, как ответственному лицу, работы на объекте |
| __________________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| расположенному в _______________ по улице_________________________________________ |
| на участке_______________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Объем работ ____________________________________________________________ (куб. м, пм) |
| Начало работ __________________________ Окончание работ_________________________ |
| Сведения о производителе работ: |
| Наименование _____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Почтовый адрес ____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| тел. _______________________ |
| ИНН _________________________ Договор подряда N _________ от _______________________ |
| Лицо, ответственное за производство работ ____________________________________________ (Ф.И.О. должность) |
| Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после производства работ: |
| Наименование _____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Почтовый адрес ____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| тел. _______________________ |
| ИНН _________________________ Договор подряда N _________ от _______________________ |
| Лицо, ответственное за производство работ ____________________________________________ (Ф.И.О. должность) |

Застройщик обязан выполнить следующие условия:

1) передать оформленный ордер производителю работ;

2) осуществлять строительный контроль;

3) в случае повреждения существующих дорог за свой счет восстановить нарушенное дорожное покрытие;

4) после завершения работ в пределах срока действия ордера выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства, если проектной документацией не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ;

5) в процессе выполнения работ информировать Управление по капитальному строительству администрации города Троицка об изменении условий, на основании которых производилась выдача ордера;

6) своевременно извещать представителей заинтересованных служб и организаций о времени начала  засыпки  траншей и  котлованов;

7) провести исполнительную съемку инженерных коммуникаций;

8) при ожидаемом срыве  сроков  окончания  работ, указанных в  ордере, не позднее, чем за двое суток до окончания срока  обратиться  в  Управление  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка с  заявлением  о  выдаче  нового  ордера и  объяснительной запиской с  указанием  причин срыва  срока;

9) после завершения производства земляных работ, восстановления нарушенного благоустройства закрыть ордер;

10) для закрытия ордера застройщику необходимо в течение 10 рабочих дней с момента окончания производства земляных работ представить в Управление по капитальному строительству администрации города Троицка следующие документы:

- оригинал ордера;

- акт освидетельствования скрытых работ – 3 экземпляра;

- акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ-3 экземпляра;

- акт приема восстановления нарушенного благоустройства – 3 экземпляра;

-материалы исполнительной съемки инженерных коммуникаций и на выполненные работы по благоустройству с указанием элементов благоустройства, озеленения, малых архитектурных форм (в случае сдачи благоустройства территории, прилегающей к зданиям и сооружениям) - 3 экземпляра.

Производитель работ обязан выполнить следующие условия:

1) назначить ответственных лиц из инженерно-технических работников, обладающих техническими знаниями, для выполнения поручаемых работ, ознакомленных с Правилами и отвечающих за безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений в сроки, указанные в ордере (далее – ответственное лицо производителя работ);

2) иметь на объекте ордер, а также заверенные подписью и печатью застройщика копии следующих документов:

-	правоустанавливающего документа на земельный участок, в границах  которого производятся земляные работы;

-	утвержденной проектной документации;

-	в случае ограничения или закрытия дорожного движения – схемы организации дорожного движения;

-	предъявлять вышеперечисленные документы представителям контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований Правил, указанных в главе 11 Правил;

3) оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения;

4) установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования застройщика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания закрытия (ограничения) движения транспортных средств (в случае такого закрытия либо ограничения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов;

5) обеспечить доступ на зону производства работ представителей контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований Правил;

6) в случае обнаружения действующих коммуникаций не указанных в  проектной документации или не соответствующих данным проектной документации вызвать на место представителей застройщика, проектной организации, Управления по капитальному строительству  администрации  города Троицка, Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка для принятия решения по данному  вопросу;

7) организовать cкладирование материалов, временное хранение техники в соответствии с ПОС, ППР, Правилами. Доставку материалов и техники на место работ производить только после регистрации ордера в организациях, указанных в ордере;

8) содержать зону производства работ и прилегающую территорию в чистоте;

9) не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию зоны производства работ;

10) обеспечить  сохранность  материалов  покрытия  улицы (дорожных и  тротуарных плит, бордюрного камня и  т.д.);

11) выполнять условия ордера.

Я, застройщик _____________________________________________________________________ (Наименование организации или Ф.И.О физического лица)

Обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнять работы в срок, установленный ордером,

с Правилами производства земляных работ на территории Троицкого городского округа ознакомлен, обязуюсь ознакомить с указанными Правилами производителя работ.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Подпись застройщика | _________________________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |

| Заместитель главы города – начальник Управления по капитальному строительству администрации города Троицка | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| Директор МБУ «Троицкстройконтроль» | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель главы города – начальник управления ЖКХ,экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» Челябинской области ГУ МВД России | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка | ______________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Службы, согласование с которыми, определяются в каждом конкретном случае: |
| Руководитель | _________________________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | _________________________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | _________________________ (подпись) МП | __________________________ (Ф.И.О) |

Приложение 3

к Правилам производства земляных работ

на территории Троицкого городского округа

АКТ

сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована

после производства земляных работ

по разрешению (ордеру) на производство земляных работ № ______ от  _______________

| г. Троицк | «_ __» _______________ _______ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель Управления  жилищно-коммунального хозяйства экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка______________________________________

__________________________________________________________________________________

Застройщик  ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Производитель работ _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Представитель заинтересованной службы или организации (в случае засыпки траншей на местах пересечения с существующими инженерными коммуникациями) ____________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

произвела прием засыпки вскрытых участков ___________________________________________

__________________________________________________________________________________             (место проведения работ)

материалом _______________________________________________________________________  (с послойной трамбовкой, без трамбовки)

Обратная засыпка траншеи __________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

проекту стандартам, СНиП.

На основании вышеизложенного ______________________________________________________

(разрешается, не разрешается)

производство работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Подписи членов комиссии:

Представитель Управления ЖКХ,

экологии,благоустройства, транспорта

и связи администрации города Троицка  	_______________________   	______________

(Ф.И.О)        МП                                               (подпись)

Застройщик	_______________________	______________

(Ф.И.О)        МП                                               (подпись)

Производитель работ	_______________________	______________

(Ф.И.О)        МП                                               (подпись)

Представитель заинтересованной

службы (организации)                             _______________________	______________

(Ф.И.О)        МП                                               (подпись)

Приложение 4

к Правилам производства земляных работ

на территории Троицкого городского округа

АКТ

приема восстановления нарушенного благоустройства

| г. Троицк | «___» __________ _______ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе: ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

произвела обследование исполнения условий восстановления нарушенного благоустройства по разрешению (ордеру) на производство земляных работ

№ _______ от _________________    по адресу _____________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

В результате осмотра установлено: _______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Заместитель главы города –

начальник управления ЖКХ,

экологии, благоустройства,

транспорта и связи  администрации

города Троицка                     	_______________________	______________

(подпись)                                                        (Ф.И.О)        МП

Застройщик	_________________                                         ___________

(подпись)                                                        (Ф.И.О)        МП

Производитель работ	_________________                                         ___________

(подпись)                                                        (Ф.И.О)