ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 25.09.2014 г. № 173

Правила

производства земляных работ

на территории Троицкого городского округа

1. Общие положения

- Правила производства земляных работ на территории Троицкого городского округа (далее – Правила), разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами города Троицка, устанавливают единые требования к организации земляных работ на территории Троицкого городского округа, регулируют координацию и порядок производства указанных работ, оформления и выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных работ, порядок приема работ и закрытия разрешений (ордеров) на производство земляных работ, восстановление нарушенного благоустройства, осуществление контроля за выполнением требований настоящих Правил, ответственности за нарушение настоящих Правил.

- Настоящие Правила обязательны для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих (планирующих) производство земляных работ, на территории Троицкого городского округа.

- В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

- земляные работы - работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы);

- разрешение (ордер) на производство земляных работ (далее - ордер) - представляет собой документ, дающий  право осуществлять производство земляных работ на территории Троицкого городского округа;

- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

- производитель работ - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы;

## проектная документация – в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта;

- ПОС - проект организации строительства, проектная документация, в которой укрупненно решаются вопросы рациональной организации строительства;

- ППР – проект производства работ, проектная документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта;

- дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

- инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

- капитальный ремонт - работы по восстановлению или замене отдельных конструктивных частей объекта в связи с их физическим износом и (или) разрушением на аналогичные или иные улучшающие их эксплуатационные показатели без изменения основных технико-экономических показателей объекта;

- дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, теплоизоляционные, дренирующие и др.);

- зона зеленых насаждений - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, в том числе парки, сады, скверы, газоны;

- аварийно-предупредительные работы - работы, включающие в себя диагностику инженерных коммуникаций, иных объектов с целью выявления их дефектных участков, а также работы по ликвидации выявленных дефектов;

- аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного производства земляных работ для устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также охраняемым законом интересам;

- дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения;

- зона производства работ - территория, выделенная для производства земляных работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения материалов, оборудования, механизмов;

- восстановление благоустройства территории - комплекс работ по восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства земляных работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и приведение ее в порядок после производства земляных работ;

- схема организации дорожного движения – согласованная с Межмуниципальным отделом МВД России «Троицкий» по Челябинской области схема участка дороги, на котором проводятся дорожные работы, с указанием его метрических параметров, имеющихся на нем искусственных сооружений, размещений именных технических средств организации дорожного движения, вида и характера проводимых работ, сроков их исполнения, наименования застройщика, а также фамилии и телефоны должностных лиц, ответственных за производство земляных работ; при производстве земляных работ на улицах с движением пассажирского транспорта дополнительно согласованная МУП «Троицкое ПАТП имени Е.М. Мокеева» по распоряжению Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- ИСОГД - информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

2. Координация производства земляных работ

- При планировании земляных работ  необходимо максимально учитывать возможность их комплексного ведения.

- Координация производства работ проводится Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в соответствии с его компетенцией в целях соблюдения сроков производства работ, максимальной экономии ресурсов, уменьшения отрицательного влияния работ на условия проживания населения и жизнедеятельности города.

- Для взаимной увязки сроков производства земляных работ застройщики,   которые в предстоящем году планируют производить работы по строительству, реконструкции (ремонту) подземно-надземных сооружений, в срок до  первого марта текущего года  должны  направить в Управление  по капитальному строительству администрации города Троицка информацию о предстоящем ремонте, с  приложением  чертежей и ориентировочных сроков  намечаемых работ.

- Срок производства планируемых земляных работ устанавливается  Управлением  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка.

- Прокладка  новых подземных сооружений, их реконструкция и  ремонт на  улицах  города  должны  производиться до  начала  или одновременно с реконструкцией (капитальным ремонтом) дорог.

- Строительство, реконструкция, ремонт инженерных коммуникаций могут осуществляться открытым или закрытым способом. В центральной части города, также на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов должен осуществляться закрытый способ прокладки (в щитовых тоннелях и коллекторах или в футлярах, проложенных бестраншейным способом).

3. Работы, в отношении которых необходимо получение ордера

- Получение ордера необходимо в отношении следующих видов работ:

- вскрытие и разработка грунта, в том числе его планировка под любые последующие виды работ;

- вскрытие дорожной одежды проезжей части, тротуаров, обочин, зон зеленых насаждений;

- все виды дорожных работ, кроме указанных в главе 4 Правил;

- производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) инженерных коммуникаций независимо от способа их прокладки; производство земляных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (ремонте) инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через строительную площадку или имеющих точки подключения в ее пределах; производство земляных работ при устройстве временных инженерных коммуникаций на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта за пределами земельного участка, предоставленного для целей строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

- установка (замена) опор линий электропередач, связи, опор освещения;

- забивка шпунта, устройство свай (в том числе пробных свай на стадии проектно-изыскательских работ);

- производство земляных работ при инженерных изысканиях, установке геодезических знаков;

- установка стационарных дорожных ограждений и направляющих устройств;

- производство земляных, дорожных работ при благоустройстве и озеленении территорий, в том числе посадка (пересадка) деревьев, локальное и комплексное восстановление нарушенного благоустройства;

- установка элементов городской инфраструктуры, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций,  а также торговых, остановочных и иных павильонов;

- производство аварийно-предупредительных работ;

- производство земляных работ по устранению аварий в соответствии с главой 8 Правил.

4. Работы, производство которых разрешено без ордера

- Получение ордера не требуется в отношении следующих видов работ:

- производство работ на землях, отведенных застройщикам под строительство объектов капитального строительства;

- срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя в пределах одного объекта и при общей площади зоны производства работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

- ремонт дорожного покрытия из штучного материала в пределах одного объекта при общей площади зоны производства работ до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение трех суток, кроме случаев проведения данных работ при комплексном благоустройстве;

- заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия;

- поверхностная обработка дорожного покрытия;

- перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м;

- замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов;

- ремонтная профилировка и планировка дорожной одежды переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, разделительных полос, откосов земляного полотна, водоотводных кюветов;

- очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;

- наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары и зону зеленых насаждений стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м;

- работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку кустарников взамен утраченных).

5. Порядок оформления, выдачи и продления ордера

- Основанием для начала производства земляных работ, предусмотренных в главе 3 Правил,  является ордер, выданный  Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в соответствии с настоящими Правилами, оформленный на бланке установленной формы (приложение 1).

Производство работ, предусмотренных в главе 3 Правил, без ордера, а также не предусмотренных ордером,  запрещено и является самовольным.

- Для получения ордера застройщик представляет в администрацию города Троицка Челябинской области на имя главы города Троицка не позднее, чем за двадцать рабочих дней до начала производства земляных работ:

- заявку на получение ордера (далее - заявка) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. В заявке указывается следующая информация:

- наименование работы;

- объемы производства и предполагаемые сроки выполнения работ;

- сведения о застройщике (наименование организации или Ф.И.О. физического лица);

- сведения о производителе работ (наименование организации и должность лица, ответственного за производство работ или Ф.И.О. физического лица);

- сведения об организации, восстанавливающей благоустройство (наименование организации или Ф.И.О. физического лица);

- рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (копия сводного плана инженерных сетей);

- проектная документация;

- проект производства работ;

- разрешение на строительство (в случае, если его получение предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- схема организации дорожного движения;

- график производства работ,

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением;

- документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением (доверенность, приказ о назначении, решение об избрании, заверенные в установленном законом порядке).

- Управление по капитальному строительству администрации города Троицка:

- в течение двух рабочих дней рассматривает представленные застройщиком документы и принимает решение о принятии документов и  выдаче  ордера;

- при наличии оснований, установленных пунктом 35 главы 6 настоящих Правил – принимает решение об отказе в принятии документов и выдаче ордера.

- в случае принятия решения о выдаче ордера – в течение одного рабочего дня передает документы для оформления ордера в муниципальное бюджетное учреждение «Троицкстройконтроль» (далее – МБУ «Троицкстройконтроль»);

- в течение одного рабочего дня передает ордер застройщику для согласования со службами и  организациями, регулирующими вопросы, связанные с производством работ, в соответствии с их компетенцией.

- МБУ «Троицкстройконтроль»:

- запрашивает в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка сведения об участке производства земляных работ, имеющихся в ИСОГД, которые Управление по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка представляет в МБУ «Троицкстройконтроль» в течение трех рабочих дней;

- до принятия решения о выдаче ордера на производство земляных работ осуществляет выезд на место производства земляных работ, по результатам которого составляет акт обследования места производства земляных работ (приложение 3 к Правилам);

- до выдачи ордера на производство земляных работ направляет в Управление ЖКХ, экологии благоустройства, транспорта и связи    администрации города Троицка информацию  о работах, которые  будут производиться на проезжей части автомобильных дорог, с целью размещения в средствах массовой информации объявления о закрытии или ограничении движения транспорта;

- оформляет ордер с перечнем  служб и  организаций, регулирующих вопросы, связанные с производством работ, по форме согласно приложению 1 к Правилам в течение 4 рабочих дней со дня поступления в МБУ «Троицкстройконтроль» и передает в Управление по капитальному строительству для выдачи застройщику;

- после согласования ордера со службами и  организациями, регулирующими вопросы, связанные с производством работ, производит оформление ордера по форме согласно приложению 1 к Правилам в течение 3 рабочих дней и передает в управление по капитальному строительству для выдачи застройщику.

- Службы и организации, регулирующие вопросы, связанные с производством работ, в соответствии с их компетенцией (далее - заинтересованные службы и организации):

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи  администрации города Троицка;

- Федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд   федеральной противопожарной службы по Челябинской области»;

- Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» по Челябинской области;

- Управление по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка;

- организации, осуществляющие эксплуатацию объектов в зоне производства работ (в случае проведения работ в охранных зонах существующих объектов инженерной инфраструктуры).

Перечень этих организаций определяется в каждом конкретном случае.

- Заинтересованные службы и организации, указанные в пункте 16 Правил, обязаны согласовать или отказать в согласовании ордера. Подпись ответственного лица при согласовании ордера, заверяется печатью.

- Согласование ордера заинтересованными службами и организациями не может превышать одного рабочего дня для каждой из этих организаций. В случае наличия оснований, препятствующих согласованию ордера, заинтересованные службы и организации обязаны выдать застройщику письменный мотивированный отказ в течение трех рабочих дней.

- Согласованный ордер с заинтересованными службами и организациями застройщик предоставляет в МБУ «Троицкстройконтроль», после чего ордер удостоверяется начальником Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, заверяется печатью и выдается застройщику Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в течение трех рабочих дней.

- Срок действия ордера определяется Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка исходя из периода времени, необходимого для производства работ в соответствии с проектом организации строительства.

- Ордер считается действительным в течение указанного в нем срока продолжительности работ.

- Ордер оформляется в трех экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- третий экземпляр для застройщика.

- Оригинал ордера выдается застройщику в день обращения при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия лица представляющего интересы застройщика.

- Внесение изменений в ордер после его оформления запрещается.

- Ордер действителен только на вид, объем, сроки и участок работ, указанные в нем.

- Ордер подлежит продлению в следующих случаях:

- увеличения объемов производства земляных работ, возникших во время производства работ;

- наступления неблагоприятных погодных условий.

- При ожидаемом срыве  сроков  окончания  работ, указанных в  ордере, не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока  застройщик должен обратиться  в  управление  по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка с  заявлением о  продлении  ордера.

Для продления ордера застройщик представляет следующие документы:

- заявление на продление ордера на производство земляных работ (приложение 4 к Правилам);

- ордер на производство земляных работ – подлинный экземпляр для внесения в текст ордера записи о продлении срока производства земляных работ (подлежит возврату заявителю);

- уточненный график производства работ;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением;

- документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением (доверенность, приказ о назначении, решение об избрании, заверенные в установленном законом порядке).

- Управление по капитальному строительству администрации города Троицка в течение одного рабочего дня передает документы в МБУ «Троицкстройконтроль».

- МБУ «Троицкстройконтроль»:

- осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для продления ордера на производство земляных работ;

- до принятия решения о продлении ордера на производство земляных работ осуществляет выезд на место производства земляных работ, по результатам которого составляет акт обследования места производства земляных работ (приложение 3 к Правилам);

- при наличии оснований, установленных пунктом 35 главы 6 настоящих Правил – принимает решение об отказе в продлении ордера;

- до продления ордера на производство земляных работ направляет в Управление ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка информацию о работах, которые будут производиться на проезжей части автомобильных дорог, с целью размещения в средствах массовой информации объявления о закрытии или ограничении движения транспорта;

- осуществляет внесение соответствующих записей в текст ордера на производство земляных работ в случае его продления.

- Рассмотрение заявления и документов, необходимых для продления ордера на производство земляных работ, обследование места производства земляных работ, принятие решения о возможности продления ордера на производство земляных работ либо отказе в продлении ордера осуществляются в течение 7 рабочих дней.

- Запись о продлении ордера на производство земляных работ удостоверяется начальником Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, заверяется печатью и выдается застройщику Управлением по капитальному строительству администрации города Троицка в течение трех рабочих дней;

- Ордер продлевается один раз. Продление ордера повторно не допускается.

- Ордер считается утратившим силу, если работы не начинались в установленные ордером сроки.

- Оформление и выдача ордера, а также выезд на зону производства работ осуществляются бесплатно.

6. Отказ в приеме документов, выдаче, продлении и закрытии ордера

- Управление по капитальному строительству администрации города Троицка вправе принять решение об отказе:

- в приеме документов в случаях, если:

- заявка  не  соответствует  требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 13 Правил;

- застройщиком не предоставлен полный перечень документов, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил;

- заявление и документы предоставлены ненадлежащим лицом;

- заявление содержит подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

- представленные заявителем документы являются нечитаемыми;

- фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;

- заявление и документы исполнены карандашом;

- заявление имеет серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- не представлены оригиналы документов.

- в выдаче ордера в случаях, если:

- производство земляных работ не согласовано с заинтересованными лицами, указанными в ордере;

- в продлении ордера в случаях, если:

- увеличена площадь места производства земляных работ по сравнению с площадью, определенной в ордере на производство земляных работ;

- в закрытии ордера в случаях, если:

- не представлены документы, предусмотренные пунктом 66 настоящих Правил;

- акт приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ не согласован членами комиссии.

- Отказ в приеме документов, выдаче, продлении и закрытии ордера направляется застройщику в течение трех рабочих дней с мотивированным объяснением причин отказа, предусмотренных в пункте 35 настоящих Правил.

- В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, выдаче, продлении и закрытии ордера, при повторном обращении застройщика, Управление по капитальному строительству администрации города Троицка рассматривает вопрос о приеме документов, выдаче, продлении и закрытии ордера в общем порядке, установленном настоящими  Правилами.

7. Порядок производства земляных работ

- До начала производства земляных работ застройщиком должна быть создана и передана производителю работ по акту геодезическая разбивочная основа в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические основы в строительстве».

Основа создается организацией, имеющей соответствующий допуск саморегулируемой организации (далее – СРО) к выполняемым видам работ.

- Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций, (закрепление на местности знаков геодезической разбивки) производится при наличии согласованной и утвержденной проектной документации.

- Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций производится организацией, имеющей соответствующий допуск СРО к выполняемым видам работ.

- Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций самими строительными организациями категорически запрещается.

- Перенесение в натуру осей проектируемых инженерных коммуникаций оформляется актом в трех экземплярах:

- первый экземпляр для управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр для производителя работ.

- Производство земляных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», с «СП 3.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция», а также с соблюдением других действующих строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности и нормативных документов на проектирование, строительство, осуществление строительного контроля застройщика, производственного контроля производителя работ, контроля органов государственного надзора, в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, требованиями настоящих Правил.

- Зона производства работ должна быть оборудована ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, техническими средствами организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

- Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием  смотровых колодцев и  ремонтом дорожных покрытий, применяются  легкие  переносные ограждения и дорожные знаки, в качестве ограждения  используются специально предназначенные для этого блоки из полимерных материалов. Применение бетонных блоков и железобетонных свай в качестве ограждения зоны производства работ запрещено.

- В темное время суток зона производства работ должна освещаться.

- При производстве земляных работ подземные сети, пришедшие в ветхость или замененные другими инженерными сооружениями, исключаются из эксплуатации и могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

- колодцы и  камеры  должны  быть  разобраны на  глубину не  менее  1  метра и засыпаны песком с  тщательным  уплотнением, а  крышка, решетка и  другое оборудование  снято;

- входные  и  выходные  отверстия  трубопроводов  диаметром более   400 мм в колодцах и  камерах должны  быть  плотно  закрыты;

- кирпичные и  бетонные  сооружения  больших диаметров  должны  быть плотно заложены каменными  материалами  или  засыпаны песком, а  электрокабели изолированы.

- При производстве земляных работ вблизи геодезических  пунктов (центры полигонометрии,  триангуляции, реперы и  марки  нивелирования, газопроводов, линий связи и т.д.) необходимо руководствоваться инструкциями и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

- Засыпка траншей и котлованов производится под строительным  контролем застройщика в присутствии производителя работ, представителя Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, представителя организации, выполняющей исполнительную схему инженерных коммуникаций.  Засыпка  траншей на  местах   пересечения с существующими инженерными коммуникациями производится в присутствии  представителей заинтересованных служб и организаций, эксплуатирующих сети. О качестве засыпки траншей составляется акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ по форме согласно приложению 5 в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для управления по капитальному строительству   администрации города Троицка;

- второй экземпляр для управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи;

- третий экземпляр  для застройщика.

- В целях избегания просадок при восстановлении усовершенст-вованных дорожных покрытий засыпка  траншей и  котлованов производится непросадочным грунтом слоями толщиной не более чем 20 см с послойным уплотнением катком. В летних условиях засыпка траншей производится чистым песком с поливкой водой, а в зимних условиях - талыми песчано-гравийными смесями или щебнем с послойным  уплотнением  на  всю  глубину.

- При засыпке  траншей  ненадлежащим  грунтом  без  необходимого уплотнения или с нарушением других технических условий представители организаций, осуществляющих строительный контроль за качеством засыпки, имеют право остановить работы и потребовать выбрать засыпанный  грунт, выписать предписание или составить протокол об административном правонарушении.

- Запрещается:

- засыпка траншей до выполнения исполнительной схемы инженерных коммуникаций;

- засыпка траншей и  котлованов  машинами и  механизмами на  гусеничном  ходу на  улицах, имеющих усовершенствованное  покрытие.

- При производстве земляных работ застройщик обязан:

- до начала производства земляных работ, указанных в главе 3 настоящих Правил, получить ордер;

- до начала производства земляных работ, указанных в главе 4 настоящих Правил, информировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта;

- передать оформленный ордер производителю работ;

- осуществлять строительный контроль;

- в случае повреждения существующих дорог за свой счет восстановить нарушенное дорожное покрытие в соответствии со сроками, указанными в пункте 66 настоящих Правил;

- после завершения работ в пределах срока действия ордера выполнить полное восстановление нарушенного благоустройства, если проектной документацией не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ;

- в процессе выполнения работ информировать Управление по капитальному строительству администрации города Троицка об изменении условий, на основании которых производилась выдача ордера;

- своевременно извещать представителей заинтересованных служб и организаций о времени начала  засыпки  траншей и  котлованов;

- до засыпки траншей и котлованов выполнить исполнительную схему инженерных коммуникаций в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил;

- при ожидаемом срыве  сроков  окончания  работ, указанных в  ордере, не позднее, чем за двое суток до окончания срока обратиться в Управление по  капитальному  строительству  администрации  города Троицка с  заявлением  о  продлении  ордера;

- после завершения производства земляных работ, восстановления нарушенного благоустройства закрыть ордер в порядке, установленном главой 10 настоящих Правил.

- Производитель работ, получивший ордер от застройщика, приступает к работе после:

- полной подготовки трассы или строительного участка (пересадка деревьев, кустарников, снос строений, снятие плодородного слоя земли);

- доставки за 24 часа до начала работ необходимых материалов и установки ограждений;

- прихода на место производства работ вызванных телефонограммой представителей заинтересованных служб и организаций для установки точного расположения подземных коммуникаций. В случае отсутствия точных данных о положении существующих подземных коммуникаций, производится шурфование за счет застройщика;

- вручения машинисту землеройного механизма схемы производства работ с уточнением на месте границ работ и расположения действующих подземных коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена.

- При выполнении работ производитель работ обязан:

- назначить ответственных лиц из инженерно-технических работников, обладающих техническими знаниями, для выполнения поручаемых работ, ознакомленных с настоящими Правилами и отвечающих за безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений в сроки, указанные в ордере (далее – ответственное лицо производителя работ);

- иметь на объекте ордер, а также заверенные подписью и печатью застройщика копии следующих документов:

- утвержденной проектной документации;

- в случае ограничения или закрытия дорожного движения – схемы организации дорожного движения.

Предъявлять вышеперечисленные документы представителям контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил, указанных в главе 11 настоящих Правил;

- оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения;

- установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования застройщика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания закрытия (ограничения) движения транспортных средств (в случае такого закрытия либо ограничения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов;

- обеспечить доступ на зону производства работ представителей контрольных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований настоящих Правил;

- при обнаружении на месте производства земляных работ действующих объектов инженерной инфраструктуры, не указанных в проекте организации работ, лицо, производящее работы, обязано немедленно приостановить производство работ до определения владельца объектов инженерной инфраструктуры и его вызова для согласования дальнейших действий.

Споры, возникающие при повреждении объектов инженерной инфраструктуры, разрешаются сторонами в установленном законодательством порядке;

- организовать cкладирование материалов, временное хранение техники в соответствии с ПОС, ППР, настоящими Правилами. Доставку материалов и техники на место работ производить только после регистрации ордера в организациях, указанных в ордере;

- содержать зону производства работ и прилегающую территорию в чистоте;

- не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию зоны производства работ;

- обеспечить  сохранность  материалов  покрытия  улицы (дорожных и  тротуарных плит, бордюрного камня и  т.д.);

- при вскрытии дорожных покрытий поддерживать и содержать эти участки в безопасном для проезда и прохода состоянии до полного восстановления покрытий;

- для организации пешеходного движения по обеим сторонам улицы должны оставаться полосы тротуара шириной не менее 1,5 метра, в особых случаях один тротуар может быть занят полностью с обязательным сохранением тротуара на другой стороне. Траншеи должны перекрываться на всю их ширину переходными мостиками с перилами. В осенне-зимнее время переходные мостики должны очищаться от снега и льда и обрабатываться противогололедными средствами лицом, проводящим работы;

- выполнять условия ордера.

- При производстве земляных работ запрещается:

- производить земляные работы без получения  ордера;

- производить ремонт  инженерных коммуникаций под видом  аварий;

- перемещать существующие инженерные коммуникации, не предусмотренные утвержденной проектной документацией, без согласования    с заинтересованными службами и организациями, с управлением по капитальному  строительству  администрации  города Троицка, с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка, даже если указанные  сооружения мешают производству  работ;

- возводить какие-либо строения и сооружения на трассах существующих инженерных коммуникаций;

- выносить  ограждения дальше  границ  отведенного участка;

- засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки и патрубки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленых насаждений, геодезических знаков. Для  защиты  этих  устройств должны  применяться  щиты и  короба, обеспечивающие свободный  доступ;

- складировать материалы и конструкции в зоне зеленых насаждений, в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- засыпать кюветы и водостоки, а также устройства переездов через водосточные канавы и кюветы;

- вырубать  деревья и  кустарники, обнажать  корни;

- засорять прилегающие улицы и  ливневые канализации при откачке  воды. Водоотливные работы должны производиться с применением  отстойников; работы по пропуску ливневых и талых вод в местах производства земляных работ возлагаются на застройщика;

- перегонять к местам  ведения  работ по  улицам  города  трактора и  машины на  гусеничном  ходу.

8. Порядок производства земляных работ по устранению аварий

- При нарушении (аварии) инженерных коммуникаций руководители предприятий, учреждений, организаций, в  ведении  которых  находятся  эти  коммуникации или  диспетчер аварийной  службы указанных юридических лиц (далее – организация, устраняющая аварию) обязаны немедленно по  получению сигнала направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.

- Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана отправить сообщение (телефонограмму) о характере и месте аварии:

1) муниципальному казенному учреждению «Гражданская защита города Троицка (единой дежурно-диспетчерской службы «112»);

2) владельцам инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии.

- При получении  телефонограммы об  аварии  юридические лица, указанные в подпункте 2 пункта 58 настоящих Правил, должны немедленно вне зависимости от времени суток направить своего представителя, который должен указать расположение, находящихся в собственности, инженерных коммуникаций для обеспечения их сохранности и проконтролировать порядок производства аварийных работ.

- Организация, устраняющая аварию, обязана оформить ордер в установленном порядке.

- Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны по требованию организации, устраняющей аварию, немедленно и за свой счет освободить зону производства работ.

- Организация, устраняющая аварию, после устранения аварии на дороге обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановление дорожной одежды в течение 24 часов.

- При восстановлении конструктивных слоев дорожной одежды должны использоваться материалы, идентичные по своим характеристикам материалам существующих конструктивных слоев дорожной одежды.

- Дальнейшее восстановление нарушенного благоустройства зоны производства работ выполняется в соответствии с главой 9 настоящих Правил.

9. Восстановление нарушенного благоустройства

- После окончания производства земляных работ застройщиком производится восстановление нарушенного благоустройства в сроки производства земляных работ, указанные в ордере.

- Застройщик в период с 15 апреля по 20 октября обязан восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ в указанный в ордере период времени. При производстве работ с 21 октября по 14 апреля восстановление нарушенного благоустройства застройщиком осуществляется в срок до 1 июня текущего года.

- К  восстановлению нарушенного благоустройства относятся:

- подсыпка и планировка территории на месте производства земляных работ;

- восстановление зеленых насаждений: газонов (с севом газонной  травы), посадка деревьев и кустарников;

- восстановление малых архитектурных форм;

- восстановление дорожного  покрытия;

- вывоз лишнего грунта;

- уборка  строительного мусора и  ограждений.

- Вывоз лишнего грунта, а  также уборка зоны производства работ от строительного мусора и ограждений должны быть произведены производителем работ в суточный срок после окончания производства земляных работ,  при  этом ограждение  у  места  разрытий  может  быть  снято только после восстановления дорожного  покрытия.

- Для восстановления дорожных покрытий на главных магистралях, в  скверах и парках, а также в местах большого движения транспорта и  пешеходов, работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны начинаться немедленно после засыпки траншей, уплотнения  основания  до  необходимого  коэффициента и  заканчиваться в  течение 2-х суток, при  этом  восстановление дорожных покрытий производится на всю  ширину проезжей части  улицы.

- Сдача восстановления нарушенного благоустройства застройщиком комиссии по приемке восстановленного благоустройства после производства земляных работ осуществляется путем оформления акта приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ (приложение 6 к Правилам).

В состав комиссии входят представители Управления по капитальному строительству администрации города Троицка, Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка, застройщика, производителя работ и других организаций по согласованию.

Акт приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ оформляется в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка;

- второй экземпляр для Управления по капитальному строительству   администрации города Троицка;

- третий экземпляр  для застройщика.

- В случае некачественного восстановления нарушенного благоустройства застройщик обязан по требованию Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта  и  связи администрации города Троицка устранить недостатки.

10. Порядок приема работ и закрытия ордера

- Для закрытия ордера застройщику необходимо в течение 10 рабочих дней с момента окончания производства земляных работ представить в Управление по капитальному строительству администрации города Троицка следующие документы:

- заявление о закрытии ордера на производство земляных работ (приложение 7 к Правилам);

- оригинал ордера;

- акт освидетельствования скрытых работ;

- акт сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована после производства земляных работ;

- акт приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ;

- материалы исполнительной схемы инженерных коммуникаций;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением;

- документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением (доверенность, приказ о назначении, решение об избрании, заверенные в установленном законом порядке).

- Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ, в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

- Акт освидетельствования скрытых работ - это официальный документ, составляемый после приемки представителями застройщика, подрядчика и авторского надзора выполненных работ. Составление такого документа дает право на производство последующих работ.

Акт освидетельствования скрытых работ оформляется в 3-х экземплярах:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр для производителя работ.

- Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется  в  масштабе 1:500 в целях формирования и ведения ИСОГД.

- Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется до  засыпки траншей. При засыпке  траншей обязательно присутствие представителя организации, производящей исполнительную схему инженерных коммуникаций.

- Исполнительная схема инженерных коммуникаций выполняется в трех экземплярах и в течение 10 дней после окончания работ передается:

- первый экземпляр для Управления по капитальному строительству администрации города Троицка;

- второй экземпляр для застройщика;

- третий экземпляр для производителя работ.

- Свой экземпляр исполнительной схемы инженерных коммуникаций застройщик предъявляет комиссии по приемке в  эксплуатацию законченного  сооружения.

- Управление по капитальному строительству администрации города Троицка:

- осуществляет ознакомление с заявлением и документами, необходимыми для закрытия ордера на производство земляных работ;

- согласовывает с заявителем по телефону, указанному в заявлении, дату и время выезда на место производства земляных работ для приема восстановленного благоустройства;

- в составе комиссии, указанном в пункте 70 Правил,  выезжает на место производства земляных работ для  принятия восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ на территории Троицкого городского округа.

- при отсутствии оснований для отказа в закрытии ордера на производство земляных работ, Управление по капитальному строительству администрации города Троицка осуществляет внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии.

- при наличии оснований, предусмотренных пунктом 35 Правил Управление по капитальному строительству администрации города Троицка принимает решение об отказе в закрытии ордера.

- Рассмотрение заявления и документов, необходимых для закрытия ордера на производство земляных работ, выезд на место производства земляных работ, согласование акта приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства после производства земляных работ с членами комиссии, внесение в текст ордера на производство земляных работ записи о закрытии ордера на производство земляных работ осуществляются в течение 7 рабочих дней.

- После закрытия ордера Управление по капитальному строительству администрации города Троицка материалы исполнительной схемы инженерных коммуникаций передает в Управление по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка.

- Закрытие ордера осуществляется путем удостоверения закрытия на лицевой стороне оригинала ордера подписью уполномоченного должностного лица Управления по капитальному строительству администрации города Троицка. Подпись  заверяется печатью.

- Застройщик в день обращения получает на руки оригинал ордера с отметкой Управления по капитальному строительству администрации города Троицка  о его закрытии.

11. Контроль за выполнением требований Правил,

ответственность за нарушение Правил

- Контроль за выполнением требований Правил осуществляют: проектные организации в порядке авторского надзора; застройщик в порядке строительного контроля; производитель работ в порядке производственного контроля; органы государственного надзора в соответствии с их компетенцией; представители Управления  по  капитальному  строительству администрации города Троицка, Управления жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка, Управления по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка, заинтересованных служб и организаций.

- Управление  по  капитальному  строительству  администрации города Троицка осуществляет контроль за порядком производства земляных работ, установленных настоящими Правилами, за соблюдением сроков производства земляных работ.

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства, транспорта и связи администрации города Троицка осуществляет контроль за своевременным восстановлением нарушенного благоустройства.

- Управление по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка осуществляет контроль за выполнением исполнительных схем.

- Руководители заинтересованных служб и организаций осуществляют контроль за  выполнением условий, содержащихся в ордере.

- Для организации контроля необходимо:

- назначить приказом ответственных лиц;

- вести журнал согласованных ордеров.

- За нарушение настоящих Правил в зависимости от видов нарушений и их последствий, применяются меры, предусмотренные административным, гражданским, земельным и уголовным законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Троицка.

- Ответственность за нарушение настоящих Правил несут как застройщик, так и производитель работ.

- В случаях, предусмотренных законодательством, должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящих  Правил, могут привлекаться к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной ответственности.

- Застройщик несет ответственность за:

- выполнение условий согласования в ордере;

- своевременную сдачу объекта под восстановление дорожной одежды и зеленых насаждений;

- восстановление дорожного покрытия и зеленых насаждений в течение двух календарных лет после окончания  работ;

- осуществление строительного контроля за производством земляных работ;

- сохранность межевых знаков, установленных при проведении работ по межеванию, в соответствии с действующим законодательством. В случае утраты или повреждения (смещения) межевых знаков, установленных при межевании, застройщик обязан обеспечить восстановление утраченных (поврежденных) межевых знаков;

- сохранность ордера. При утрате или приведении его в негодность застройщик обязан обратиться в Управление по капитальному строительству администрации города Троицка с заявлением о выдаче дубликата ордера.

- Производитель работ несет ответственность за выполнение  условий согласования в ордере.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам производства земляных работ на территории Троицкого городского округа |
| --- | --- |
| Наименование организации, выдавшей разрешение (ордер) на производство земляных работ: __________________________________________________________________________________ |
| Разрешение (ордер) на производство земляных работ №_______ от _______________ |
| Застройщику: _____________________________________________________________________ (Наименование организации или Ф.И.О физического лица) |
| Паспорт __________ № ___________Выдан ____________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________- |
| Почтовый адрес ___________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ тел. _______________________ |
| ИНН (для юридических лиц) _________________________________________________________ |
| разрешается производить, как ответственному лицу, работы на объекте |
| __________________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| расположенному в _______________ по улице__________________________________________ |
| на участке ________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Объем работ ______________________________________________ (куб. м, пм) |
| Начало работ _________________________ Окончание работ___________________________ |
| Сведения о производителе работ: |
| Наименование ____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес) _______________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Почтовый адрес____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ тел. _______________________ |
| ИНН __________________________Договор подряда № __________ от ____________________ |
| Лицо, ответственное за производство работ ____________________________________________ (Ф.И.О. должность) |
| Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после производства работ: |
| Наименование _____________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Местонахождение (юридический адрес)________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________________ |
| Почтовый адрес____________________________________________________________________ |
| _________________________________________________ тел._____________________________ |
| ИНН __________________________Договор подряда № __________ от ____________________ |
| Лицо, ответственное за производство работ ____________________________________________ (Ф.И.О. должность) |

Я, застройщик ____________________________________________________________________ (Наименование организации или Ф.И.О физического лица)

Обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнять работы в срок, установленный ордером, с Правилами производства земляных работ на территории Троицкого городского округа ознакомлен, обязуюсь ознакомить с указанными Правилами производителя работ.

За невыполнение обязательств по настоящему ордеру несу ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Подпись застройщика | ____________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |

| Начальник Управления по капитальному строительству администрации города Троицка | ____________ (подпись) МП | _____________________ (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- |
| Директор МБУ «Троицкстройконтроль» | ____________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник управления ЖКХ, экологии, благоустройства, транспорта и связи | ____________ (подпись) МП __________________________ (Ф.И.О) | _____________________ (Ф.И.О) |
| Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» | ____________ (подпись) МП __________________________ (Ф.И.О) | ______________________ (Ф.И.О) |
| Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий» Челябинской области ГУ МВД России | ____________ (подпись) МП __________________________ (Ф.И.О) | ________________________ (Ф.И.О) |
| Начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка | ______________ (подпись) МП __________________________ (Ф.И.О) | __________________________ (Ф.И.О) |
| Службы, согласование с которыми, определяются в каждом конкретном случае: |
| Руководитель | ______________________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | ______________________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | ______________________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | ______________________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |
| Руководитель | ______________________ (подпись) МП | ______________________ (Ф.И.О) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

Главе города Троицка

____________________

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Сведения о застройщике:

Наименование организации или Ф.И.О. физического лица______________________________

________________________________________________________________________________________________

Паспорт ____________ № _____________Выдан_______________________________________

Местонахождение (юридический адрес ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________________ тел. ___________________

ИНН (для юридических лиц) _______________________________________________________

Сведения о производителе работ:

Наименование ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес) _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________ тел. ___________________________

ИНН _______________________ Договор подряда № ____ от ___________________________

Лицо, ответственное за производство работ __________________________________________

(Ф.И.О. должность)

________________________________________________________________________________________________

Сведения об организации, восстанавливающей благоустройство после производства работ:

Наименование ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Местонахождение (юридический адрес):_____________________________________________

________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: __________________________________тел. ___________________________

ИНН ____________________________ Договор подряда № ______ от ____________________

Прошу выдать разрешение (ордер)  на_______________________________________________

__________________________________________________ по ТУ № ______________________________

по адресу: ________________________________________на срок ___________________дней,

расположенному в ________________________ по улице _______________________________

на участке_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Объем выполняемых работ ______________________________________________(куб.м, п.м)

с восстановлением нарушенного в процессе производства работ благоустройства

в сроки с «___» __________ 20____ г.   по «_____» __________ 20____ г.

Перечень документов прилагается (Приложение).

Разрешение доверяется получить ___________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Дата подачи заявки  «____» _____________ 20_______ г.

Застройщик:

__________________________         _____________________       ____________________________

( Руководитель)                             (подпись)    МП                                        (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявке на получение

разрешения на производство

земляных работ

Застройщик: _________________________________________________________

Место проведения работ _______________________________________________

| № п/п | Наименование документа | Отметка о принятии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на получение ордера |  |
| 2 | Рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (копия сводного плана инженерных сетей) |  |
| 3 | Проектная документация |  |
| 4 | ППР |  |
| 5 | Разрешение на строительство |  |
| 6 | Схема организации дорожного движения |  |
| 7 | График производства работ |  |

Я, __________________________________________________________________

предупрежден  о  возможном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых для предоставления  муниципальной  услуги,  либо  об  отказе  в  предоставлении муниципальной услуги.

______________________________   __________________   _________________

(Ф.И.О.)                                                  (подпись)                           (дата)

Дата принятия документов   «____»  ______________201__ года.

Документы принял:

______________________          ______________________           ______________

( должность)                                           (подпись)                                         (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

АКТ

обследования места производства земляных работ

от «___» _______________ 20___ г.              _______________

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель застройщика

_____________________________________________________________________

(организация, должность ФИО)

_____________________________________________________________________

Инженер МБУ «Троицкстройконтроль» __________________________________

____________________________________________________________________ ,

составили настоящий акт о том, что работы по _____________________________

_____________________________________________________________________

расположен _______ в ___________________________________________ районе

города _____________ по улице _________________________________________

на участке ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

будут   производиться   согласно   проекту  организации  работ  (чертеж)  №

_____________________________________________________________________

Общая площадь земляных работ составляет: ______________ кв. м, в том числе:

- автомобильные дороги (проезды) _____________ кв. м;

- тротуары _______________ кв. м,

- автостоянки ______________ кв. м,

- бордюры (поребрик) ______________ п. м,

- деревья, кустарники _________________шт.

Примечание: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Подписи:

Застройщик     __________________     _____________________

(подпись)                                    Ф.И.О.

Инженер МБУ «Троицкстройконтроль»

__________________     _____________________

(подпись)                                    Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

|  | Главе ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | от _____________________________________ (наименование юридического лица,ФИО-заявителя (заказчика (застройщика) работ) |
|  | ФИО, должность лица, действующего от имени заявителя ________________________________ _________________________________________ (документ, удостоверяющий личность) _________________________________________ (серия, номер, орган, выдавший документ) |
|  | _________________________________________ (документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя) |
|  | Почтовый адрес: _________________________________________ _________________________________________ |
|  | ИНН ____________________________________ |
|  | ОГРН ___________________________________ |
|  | контактный телефон ______________________ |

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить ордер на производство земляных работ № _______________

от «_____» _______________ 20_____ г.  до «_____» ______________ 20_____ г.

Земляные  работы  не  могут быть закончены в установленный срок в связи с: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________

предупрежден  о  возможном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых для предоставления  муниципальной  услуги,  либо  об  отказе  в  предоставлении муниципальной услуги.

_________________________________   __________________   _______________

(Ф.И.О.)                                                   (подпись)                             (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к  Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

АКТ

сдачи-приемки обратной засыпки траншеи, котлована

после производства земляных работ

по разрешению (ордеру) на производство земляных работ № _____ от ______________

| г. Троицк | «____» _______________ _______ г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

Представитель Управления  по капитальному строительству администрации города Троицка ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Застройщик _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Производитель работ _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель заинтересованной службы или организации (в случае засыпки траншей на местах пересечения с существующими инженерными коммуникациями) _________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

произвела прием засыпки вскрытых участков ________________________________________

________________________________________________________________________________

(место проведения работ)

материалом _____________________________________________________________________

(с послойной трамбовкой, без трамбовки)

Обратная засыпка траншеи ________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

проекту стандартам, СНиП.

На основании вышеизложенного ___________________________________________________

(разрешается, не разрешается)

производство работ по восстановлению нарушенного благоустройства.

Подписи членов комиссии:

Представитель управления

по капитальному  строительству _______________________      ______________

(Ф.И.О)  МП                                (подпись)

Застройщик                                    _______________________      ______________

(Ф.И.О)  МП                                  (подпись)

Производитель работ                ______________________      _____________

(Ф.И.О)  МП                                  (подпись)

Представитель заинтересованной

службы (организации)                 ______________________      _____________

(Ф.И.О)  МП                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к  Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

АКТ

приема-передачи восстановления нарушенного благоустройства

после производства земляных работ

от «___» ____________________ 20___ г.            _________________

Мы, нижеподписавшиеся:

_______________________ - председатель комиссии,

Члены комиссии:

_______________________ -

_______________________ -

_______________________ -

_______________________ -

Представитель заказчика __________________________________________________________

(организация, должность ФИО)

Представитель производителя работ ________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

Представитель управляющей организации_____________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

_______________________________________________________________________________________

составили  настоящий  акт  о  том,  что  благоустройство,  нарушенное после производства земляных работ по адресу: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ордер № ________ от ________________ 20___ г. полностью восстановлено.

Общая площадь земляных работ составляет: ______________ кв. м, в том числе:

- автомобильные дороги (проезды) _____________ кв. м;

- тротуары _______________ кв. м,

- автостоянки ______________ кв. м,

- бордюры (поребрик) __________________ п. м,

- деревья, кустарники ___________________ шт.

Примечание: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи:

1. Председатель комиссии:                       ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

2. Члены комиссии:                                   ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

3.                                                                  ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

4.                                                                  ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

5.                                                                  ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

6. Представитель заказчика                      ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

7. Представитель производителя работ   ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

8. Представитель

организации (по согласованию)            ___________    ___________________

(подпись)                     Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Правилам производства

земляных работ на территории

Троицкого городского округа

|  | Главе _________________________________ |
| --- | --- |
|  | от ____________________________________ (наименование юридического лица, ФИО - заявителя (заказчика (застройщика) работ) |
|  | ФИО, должность лица, действующего от имени заявителя ______________________________________ _______________________________________ (документ, удостоверяющий личность) _______________________________________ (серия, номер, орган, выдавший документ) |
|  | _________________________________________ (документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя) |
|  | Почтовый адрес: __________________________ _________________________________________ |
|  | ИНН ____________________________________ |
|  | ОГРН ___________________________________ |
|  | контактный телефон ______________________ |

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  связи  с полным восстановлением  нарушенного  благоустройства  после производства  земляных  работ  прошу  ордер  на производство земляных работ

№ ________ от «___» _____________ 20___ г. закрыть.

Я, _________________________________________________________________

предупрежден  о  возможном  отказе  в  приеме  документов,  необходимых для

предоставления  муниципальной  услуги,  либо  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной услуги.

_________________________________   __________________   _______________

(Ф.И.О.)                                           (подпись)                                  (дата)