Информация о состоянии противопожарной безопасности

в образовательных учреждениях

Обеспечение противопожарной безопасности образовательного учреждения является одним из условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.

Состояние противопожарной безопасности каждого образовательного учреждения (далее по тексту - учреждение) характеризуется:

1) состоянием территорий, зданий и помещений;

2) состоянием системы вентиляции и кондинционирования воздуха;

3) состоянием электроустановок и электропроводки;

4) состоянием систем противопожарного водоснабжения;

5) состоянием установок пожарной автоматики (автоматической противопожарной системы, объектового оборудования ПАК «Стрелец Мониторинг»);

6) наличием первичных средств пожаротушения согласно установленным нормам;

7) организацией противопожарного режима;

8) организацией обучения и проверки знаний правил пожарной безопасности;

9) наличием планов эвакуации и порядка оповещения людей в случае пожара.

Учитывая важность вопроса обеспечения пожарной безопасности учреждений образования, в бюджете города ежегодно предусматриваются средства на проведение противопожарных мероприятий в рамках муниципальной  программы «Обеспечение комплексной безопасности  учреждений системы образования города Троицка Челябинской области». Так, за последние 3 года из бюджета города направлено на эти цели более 6 миллионов рублей  (6 358 944 рублей), в том числе на:

1) ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре  в 26 учреждениях на сумму более 2,5 миллионов рублей (2 582 907 рублей);

2) огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли зданий, лабораторное испытание огнезащитной обработки в 12 учреждениях на сумму более  400 тысяч рублей (407 032  рублей);

3) приведение путей эвакуации в соответствие нормам и требованиям  в  детском саду № 18 на сумму 795 717  рублей;

4) монтаж и установку противопожарных дверей, люков в 2-х учреждениях: школа № 9, детский сад № 6 (50 000 рублей);

5) изготовление планов эвакуации в 2 школах № 5,7 (28 070 рублей);

6) оснащение всех учреждений системы образования оборудованием автоматической передачи сигнала «Пожар» на пульт подразделения пожарной части на сумму около 2,5 миллионов рублей (2 424 200 рублей);

7) расчёт оценки пожарного риска в здании гимназии № 23 (46 563 рублей);

8) приобретение сертифицированного строительного материала класса пожарной опасности  КМ2 в детский сад № 18 (в том числе линолеум) (24 455 рублей).

В 2017 году в бюджете города предусмотрено 700, 00 тыс. рублей на проведение противопожарных мероприятий. Средства планируется направить на выполнение работ по замене эвакуационных наружных  лестниц в детских  садах № 2, 18. В настоящее время поводятся работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации в детском саду №28 и школе-интернат на общую сумму   273 400рублей.

Общее состояние противопожарной безопасности  практически во всех учреждениях  характеризуется следующим:

1) разработаны  и утверждены необходимые локальные нормативные акты, в том числе декларация пожарной безопасности, план эвакуации и порядок оповещения людей в случае пожара; распорядительные документы, инструкции, специальные программы обучения по вопросам пожарной безопасности. В установленные сроки проводятся инструктажи, обучение персонала и обучающихся с последующей проверкой знаний, объектовые тренировки. В соответствии с планом работы в учреждениях проводятся мероприятия по основам безопасности с обучающимися и их родителями;

2) укомплектованность первичными средствами пожаротушения составляет 100%, все средства пожаротушения прошли своевременное  переосвидетельствование;

3) демонтирована сгораемая отделка на всех путях эвакуации;

4) пути эвакуации обеспечивают свободное перемещение людей, имеют предписывающие и указательные знаки безопасности;

5) обеспечен контроль за состоянием электропроводки, соблюдением правил эксплуатации электрооборудования. Ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции электропроводов;

6) осуществляется огнезащитная обработка деревянных конструкций кровель и чердаков в случае установления отсутствия у них огнезащитных свойств в ходе проверки качества огнезащитной обработки;

7) системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в работоспособном состоянии;

8) во всех учреждениях обеспечена автоматическая передача сигнала «Пожар» на пульт подразделения пожарной части посредством объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» (исключение 2-ое  здание школы №39). Заключены договоры на техническое обслуживание объектового оборудования. Обслуживающие организации 1 раз в месяц в присутствии представителя учреждения проводят проверку прохождения сигнала объектовой системы «Стрелец Мониторинг» и составляют соответствующие акты.

Вместе с тем, проведенные в образовательных учреждениях проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности показали в настоящее время  следующую ситуацию: из 36 подведомственных учреждений не имеют предписаний 24 (66,6 %), в том числе 10 общеобразовательных, 9 дошкольных учреждений, 4 учреждения дополнительного образования и загородный лагерь «Золотая Сопка». В отношении 12 учреждений установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) несоответствие путей эвакуации установленным нормам в 9 учреждениях (школы № 9,14, детские сады № 2,18,19,21,28,30,);

2) частичное отсутствие ограждения кровли здания школы №9;

3) несоответствие дверей нормированному пределу огнестойкости             в школе №3 и лицее №13;

4) несоответствие покрытия пола установленному пределу огнестойкости в детском  саду № 18;

5) несоответствие требованиям пожарной безопасности котельной школы №3, находящейся в подвальном помещении;

6) отсутствие наружного источника водоснабжения в школах № 7, 47.

На устранение выявленных нарушений  необходимо более 3 миллионов рублей (3 031 958 рублей).

На особом контроле стоит вопрос обеспечения наружным источником противопожарного водоснабжения школ  №7 и №47 (2-ое здание по                  ул. Деповская, д. 52), который решается совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, экологии, благоустройства и связи Администрации города Троицка. Полагаем, что пожарные гидранты будут восстановлены в текущем году.

Таким образом, анализ состояния противопожарной безопасности в образовательных учреждениях свидетельствует о том, что в каждом учреждении максимально обеспечена противопожарная безопасность. Проблемные вопросы состоят на постоянном контроле.

Благодаря поддержке Администрации города Троицка, проведенной и проводимой работе в направлении обеспечения пожарной безопасности в зданиях и территориях образовательных учреждений чрезвычайные и пожароопасные происшествия отсутствуют.

Директор МКУ «Центр сопровождения

деятельности образовательных учреждений»                                Р.М. Вишнякова