Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Пятый созыв

Двадцать седьмое заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.06.2017г. № 91

г. Троицк

О подготовке объектов жилищно-комму-нального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов

Заслушав информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов, Собрание депутатов города Троицка

РЕШАЕТ:

Информацию заместителя главы города по городскому хозяйству Халезина В.Л. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания

депутатов города Троицка							   В.Ю. Чухнин

Информация

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной                                           сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов

Подготовка теплоснабжающих, теплосетевых организаций, управляющих компаний, а также объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона ведется согласно Распоряжения Губернатора Челябинской области от 13.03.2017 года № 199-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области  к работе в отопительный период 2017-2018 годов», в соответствии с Постановлением Администрации города Троицка от 14.04.2017 года № 704 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов», и утвержденного плана организационно- технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы.

Постановлением определены мероприятия по подготовке к зиме и срок готовности объектов энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города – 01.09.2017 года. Утверждено распоряжение о создании комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 2017-2018 годов от 14.04.2017 года № 223-р.

К новому отопительному сезону необходимо подготовить 16 котельных, из них 14 муниципальных и 2 ведомственных и 133 км тепловых сетей для обеспечения подачи тепла в жилые дома, больницы, школы и дошкольные учреждения, объекты соцкультбыта. Заседания рабочей группы по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов проводятся еженедельно, с рассмотрением вопросов по всем категориям жизнедеятельности города в отопительный период.

Подготовлен утверждённый план организационно - технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы (направлен в Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской  области ).

Подготовлен утверждённый план организационно - технических мероприятий по повышению эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов жилищно – коммунального хозяйства, (направлен в Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской  области ).

Составлен график проведения противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ и энергетики на территории Троицкого городского округа (направлен в Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской  области ).

После окончания отопительного периода 2016-2017 годов теплосетевыми организациями проводятся плановые ремонтные работы и гидравлические испытания магистральных сетей.

Проведение плановых ремонтных работ и гидравлического испытания магистральных и внутриквартальных сетей поселка Жиркомбинат ведется                       с 05.06.2017 года по 19.06.2017 года АО «Челябоблкоммунэнерго» филиала ТЭТС.

Подача горячей воды в поселок Энергетик будет осуществляться постоянно, но из-за того, что теплоноситель будет подаваться по однотрубной схеме (по прямому или по обратному трубопроводу), возможно ухудшение качества теплоносителя.

Проведение плановых ремонтных работ в п. Энергетик и центральной части города Троицка выполняется организацией ЗАО «ТЭК». Исходя из данных предоставленных ЗАО «ТЭК».

На 02.06.2017 года в п. Энергетик проведена ревизия 29 единиц арматуры из 237, заменено 28 единиц арматуры из 144. Запланирована замена трубопроводов разных диаметров общей протяжённостью 1400п.м. На 02.06.2017 года замена трубопроводов не проводилась.

В центральной части города Троицк запланирована замена трубопроводов разных диаметров общей протяжённостью 2000п.м. На 02.06.2017 года заменено 166 п.м.  трубопровода. Заменено 16 единиц основной арматуры в ТК-7, а также выполнена установка приборов технологического учета на главной насосной по всем четырём направлениям:  ул. Денисова, ул. Ильина, ул. Володарского, ул. Летягина. Проведена ревизия 36 единиц арматуры из 350. По остальным объектам тепловых сетей запланирована замена 236 единиц запорной арматуры, заменена 31шт. Информация о проведении работ на тепловых сетях от ЗАО «ТЭК» после 02.06.2017 года не поступала.

Проведены 2 заседания штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018годов:  Протокол №1 заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и устранению замечаний за период 2016-2017 годов Троицкого городского округа Челябинской области  от 24.05.2017года;  Протокол №2 заседания штаба о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Троицкого городского округа к работе в отопительный период 2017-2018 годов от 31.05.2017года.

Все организации, эксплуатирующие источники теплоснабжения, водоснабжения, инженерные сети, ведут ремонтно-профилактические работы на основании утвержденных план – графиков, в которые включены работы по ремонту и замене ветхих магистральных и квартальных сетей, восстановлению теплоизоляции, а также необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования котельных.

При подготовке к предстоящему отопительному сезону управляющими компаниями проведены работы по гидравлическим испытаниям и промывке систем отопления жилого фонда. Включены ремонтные работы внутридомовых инженерных систем, по замене ремонту и ревизии запорной арматуры на инженерных сетях, ремонту подъездов, кровель, цоколя, отмостки, козырьков над подъездами и балконных плит.

Работы по утеплению чердачных перекрытий и подвалов, тамбуров, входных дверей, окон и фасадов завершатся до 01 сентября 2017 г.

Подготовка объектов социальной сферы к отопительному периоду ведется в плановом режиме, промывка и опрессовка инженерных систем проведена во всех учреждениях.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, экологии,

благоустройства, транспорта и связи

администрации города Троицка					                  А.А.Зубик