Собрание депутатов города Троицка

Челябинской области

Шестой созыв

Тридцать второе заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.04.2022г. № 65.

г. Троицк

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 27.11.2014 года № 226 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Троицкого городского округа»

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденными приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 г. № 268, руководствуясь Уставом города Троицка, Собрание депутатов города Троицка

## РЕШАЕТ:

- Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Троицкого городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов города Троицка от 27.11.2014 года № 226, следующие изменения:

- пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. В зонах жилой застройки следует предусматривать места для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1000 м.

Требуемое число мест для хранения легковых автомобилей следует принимать в соответствии с таблицей 14.1.

| Таблица 14.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип жилого дома по уровню комфорта | Мест для хранения автомобилей на квартиру |
| 1 Бизнес-класс | 2,0 |
| 2 Эконом-класс | 1,2 |
| 3 Муниципальный | 1,0 |
| 4 Специализированный | 0,7 |
| Примечание: 1. Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. 2. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: |
| - мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски | 0,5; |
| - мотоциклы и мотороллеры без колясок | 0,28; |
| - мопеды и велосипеды | 0,1. |

»;

- пункт 79  изложить в следующей редакции:

«79. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из расчета не менее 1 машино-место на одну квартиру.

Минимально допустимое количество мест хранения автомобилей (машино-места и парковочные места) допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в местных нормативах градостроительного проектирования и Правилах землепользования и застройки территории Троицкого городского округа, с учетом местных градостроительных особенностей и уровня автомобилизации населения. Для центральных частей крупнейших и крупных городов при расчете числа минимально допустимого количества мест хранения автомобилей допускается применять понижающий коэффициент не ниже 0,75.

Места хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома.»;

- пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: не менее 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

При планировании развития города Троицка следует обеспечивать сбалансированное развитие территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и улично-дорожную сеть города Троицка следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям.»;

- раздел 8 дополнить пунктами 81.1, 81.2 следующего содержания:

«81.1 Затраты времени в городе Троицке на передвижение от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30 мин:

- для ежедневно приезжающих на работу в город Троицк из других населенных пунктов указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза;

- для промежуточных значений расчетной численности населения городов указанные нормы затрат времени следует интерполировать.

81.2 На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжай части, опор, деревьев 0,75;

- до тротуаров 0,5.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1,25 м.».

- Настоящее решение опубликовать в газете «Вперед».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания

депутатов города Троицка																										  В.В. Хасанов

Глава города Троицка																													  А.Г. Виноградов